Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

| Číslo řízení | 289/15/OCN |
| --- | --- |
| Název řízení | Oprava nátěru ocelových konstrukcí a technologií - sklad Mstětice |
| Předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce) | Stavební práce |
| Druh výběrového řízení | Zakázka malého rozsahu |
| Datum vyhlášení zakázky | 7. 10. 2015 |
| Zadavatel: | ČEPRO, a.s. se sídlem: Dělnická 213/12 , Holešovice, 170 00 Praha 7 IČ: 60193531, DIČ: CZ 601 93 531 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky | David Ihring, tel.: 724 137 265, 221 968 186, david.ihring@ceproas.cz |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických | Josef Plíšek, tel: 724 137 264, josef.plisek@ceproas.cz Ing. Sylva Šedivá, tel: 606 647 692, sylva.sediva@ceproas.cz |
| Lhůta pro podání nabídek | 20. 10. 2015 do 10:00 |
| Místo pro podání nabídek | v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://www.softender.cz/home/profil/992824 popř. v listinné podobě na adresu sídla zadavatele |
| Předpokládaný termín zahájení realizace | říjen 2015 |
| Předpokládaný termín ukončení realizace | prosinec 2015 |
| Místo plnění | sklad Mstětice: 250 91, Zeleneč, Mstětice č.p. 3 |
| Hodnotící kritéria | Nejnižší nabídková cena |
| Splatnost faktur | 30 dnů |
| Termín prohlídky místa plnění | 15. 10. 2015 v 9:30 |
| Obchodní a platební podmínky | Bližší obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. |

Rozsah a technické podmínky zakázky

Vymezení předmětu zakázky

# Předmětem zakázky je zajištění stavebních prací spočívajících v provedení díla: opravy nátěrů na určených ocelových konstrukcích a technologiích ve skladu Mstětice v celkové výměře 5180,1 m2. Předmětem této zakázky jsou opravy nátěrů tak, aby byly ocelové potrubní rozvody a konstrukce ošetřeny před postupující korozí v požadovaných barevných odstínech dle zadání. Nátěry požaduje zadavatel provést v provedení odolném vůči úkapům na naftu motorovou, automobilový benzín, letecký petrolej a biosložky (ethanol, FAME).

# Zadavatel upozorňuje, že při provádění předmětu zakázky je nutné počítat i s pracemi v prostorách ZÓNY 1 a ve výškách, a proto musí být pracovníci dodavatele vybaveni příslušnými OOPP a musí mít platné proškolení pro práce ve výškách.

Požadovaný rozsah prací:

Zadavatel požaduje provést opravy nátěrů ocelových konstrukcí páteřního pochozího rozvodu produktovodů a kabelových lávek cca od komunikace u budovy HZS po komunikaci u lokoremízy (po stojan č.1) ve skladu Mstětice. Tento páteřní rozvod se nachází ve výšce cca 6m a je přístupný několika výlezovými žebříky, které jsou spolu s dalšími obslužnými lávkami předmětem nátěrů, vč. okopových plechů a zábradlí. Nátěr kabelových roštů není předmětem zakázky. Dále požadujeme nátěry na obj. č. 223 - stáčecí nádrže, a to jak ocelového přístřešku, tak i technologie a obj. č. 361 - nátěr ocelové haly.  Před očištěním ocelových konstrukcí budou vyjmuty jednotlivé pochozí pororošty, nátěry pororoštů nepožaduje zadavatele a nejsou předmětem zakázky. Jedná se o práce v prostředí s nebezpečím výbuchu, a proto je nutné zajistit pro pracovníky ochranné pracovní pomůcky do příslušného prostředí. Práce budou prováděny na základě technologického postupu v koordinaci s pracovníky provozního úseku. V obj. č. 223 a č. 361 je při provádění předmětu zakázky nutné provést pevné lešení pro nátěry ve výškách, a to cca do 13 m.

Rozsah prací je naznačen v ilustrační fotodokumentaci – viz Příloha č. 3 a v Příloze č. 4 - Výkaz výměr

Oprava nátěru spočívá v:

- Vyjmutí pororoštů před čištěním – jen v případě je-li to možné a nejsou-li nabodovány;

- Nátěrový systém: Stejný pro celé zadání a realizaci jednotlivých úseku dle požadovaných odstínů RAL;

- Prvotní měření stávajících tloušťek nátěrového systému;

- Vysokotlaké mytí min. (180 bar);

- Odmaštění znečistěných ploch a ruční mechanické dočištění na stupeň St 2 dle ČSN EN ISO 8501-1, ČSN ISO 8504-3;

- Základní nátěr: nátěrová hmota epoxidová dvousložková vysokosušinová;

- Mezivrstva: nátěrová hmota epoxidová dvousložková vysokosušinová;

- Vrchní nátěr: nátěrová hmota polyuretanová dvousložková s alifatickým izokyanátem s dobrou stálostí barevného odstínu a lesku;

- Celková minimální tloušťka nového nátěrového systému je 220µm;

- Po dokončení budou vystaveny protokoly o měření tloušťky suché vrstvy nátěrového systému dle normy ČSN EN ISO 4624;

- Pro dvousložkové nátěrové hmoty bude použito zimní tužidlo pro vytvrzení v nízkých teplotách např. označení W.

Barevná řešení a specifikace

- nátěr nádrží a potrubních rozvodů, vč. nátěrů armatur – nátěr v šedé barvě RAL 7035;

- nátěr ocelových konstrukcí a lávek, vč. souvisejících konstrukcí (žebříky, obslužné plošiny, okopový plech, zachycovací plechová jímka, aj.) – nátěr barvou zelenou RAL 6016;

- nátěry zábradlí lávek - nátěr barvou žlutou RAL 1018;

- každá vrstva bude provedena v jiném barevném odstínu, na první pohled nezaměnitelném a po každém nátěru bude provedeno měření tloušťky za účasti zástupce zadavatele;

- označení první a poslední stupeň žlutou barvou RAL 1018 na jednotlivých schodištích jako bezpečnostní značení;

- nátěry pororoštů a kabelových roštů nejsou součástí tohoto zadání;

- obnovení značení potrubních tras, nádrží a armatur dle pokynů provozního úseku skladu;

- zpětná montáž pororoštů do vyjmutých míst;

- likvidace odpadu.

Zadavatel požaduje provedení nátěrů v následující specifikaci:

- V objektu č. 223 (stáčecí nádrže) v areálu skladu ČEPRO, a.s. Mstětice – viz Příloha č. 3 obr. 1 až 6) požaduje zadavatel provedení:

- nátěrů nádrží, potrubních rozvodů (včetně propojovacího rozvodu cca 24m 2xDN250+ 3xDN100 k obj. č. 360 v krytém kanálu z obj. č. 223), včetně nátěrů armatur - barva šedá, RAL 7035

- nátěru jeřábové drážky, podpěry, žebříků a obslužných plošin, včetně stojin a okopového plechu, aj. – barva zelená, RAL 6016

- nátěru zábradlí - barva žlutá, RAL 1018

- obnovení značení nádrží, potrubních tras a armatur dle pokynů provozního úseku skladu

- označení prvního a posledního stupně barvou žlutou RAL 1018 na jednotlivých žebřících a plošinách jako bezpečnostní značení.

- Na potrubním mostu vedoucím cca od komunikace u budovy HZS k podpoře č. 1 u budovy lokoremízy v areálu skladu ČEPRO, a.s. Mstětice – viz Příloha č. 3 obr. 5 až 8 požaduje zadavatel provedení:

- nátěrů označených cca 45 bm potrubních rozvodů 3xDN 250- barva šedá RAL 7035

- nátěry podpěr, žebříků a obslužných plošin, včetně stojin, zachycovací jímky nad kolejištěm a okopového plechu – barva zelená, RAL 6016

- obnovení značení potrubních tras dle pokynů provozního úseku skladu

- zabezpečení nátěrového místa proti postříkání míst pod místem nátěru

- V objektu č. 361 (stáčení BIO) v areálu skladu ČEPRO, a.s. Mstětice – viz Příloha č. 3 obr. 9 až 10) požaduje zadavatel provedení:

- nátěrů nádrží, potrubních rozvodů (včetně propojovacího rozvodu 2xDN250+ 3xDN100 k obj. č. 360 v krytém kanálu z obj. č. 223), včetně nátěrů armatur - barva šedá, RAL 7035

- nátěru jeřábové drážky, podpěry, žebříků a obslužných plošin, včetně stojin a okopového plechu, aj. – barva zelená, RAL 6016

- zabezpečení nátěrového místa proti postříkání míst pod místem nátěru

- V  areálu skladu ČEPRO, a.s. Mstětice – viz Příloha č. 3 obr. 11 požaduje zadavatel provedení:

- Nátěr označeného poškozeného nátěru potrubí zemního plynu - barva žlutá, RAL 1018

- zabezpečení nátěrového místa proti postříkání míst pod místem nátěru

Dodavatel je povinen v rámci realizace předmětu zakázky provést veškeré nutné práce a výkony či zajistit potřebné dodávky materiálu a zařízení, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno v dokumentech této zadávací dokumentace a jejích nedílných součástech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení předmětu zakázky (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení předmětu zakázky a kterých bude použito k její realizaci jako např. montáž zábran proti vstupu a vjezdu na pracoviště, apod.), jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací, k provedení, dokončení a předání předmětu zakázky zadavateli v souladu s jeho účelovým určením. Tj. součástí předmětu plnění budou zejména veškeré nutné manipulační práce, mechanismy, nakládka, likvidace odpadu apod.

Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění:

předpokládaný termín zahájení a realizace předmětu zakázky: 	 říjen 2015

předpokládaný termín ukončení realizace předmětu zakázky: 	 prosinec 2015

Zadavatel požaduje provedení díla dle provozních potřeb zadavatele, přesné termíny a lhůty pro realizaci díla budou sjednány konkrétně s vybraným uchazečem před podpisem smlouvy a budou zapracovány v harmonogramu plnění, jenž bude tvořit součást smlouvy.

Místo plnění:

Místem plnění je sklad ČEPRO, a.s., Mstětice, 250 91, Zeleneč, Mstětice č.p. 3

Pozn.: Jednotlivá pracoviště budou předány dodavateli samostatně a postupně (dle etap) dle průběhu prací na předmětu zakázky v souladu s harmonogramem plnění.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce. Z tohoto důvodu bude zajištěna pro zájemce prohlídka místa plnění této zakázky. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15. 10. 2015 v 9:30 hodin.

Účastníci prohlídky místa plnění musí být vybaveni vlastními ochrannými oděvy a pomůckami.

Sraz účastníků je v 9:30 hodin na vrátnici skladu ČEPRO, a.s. Mstětice

Účast na prohlídce místa plnění je třeba předem ohlásit na níže uvedeném kontaktu.

Kontaktní osobou je Josef Plíšek, tel.: 724 137 264, josef.plisek@ceproas.cz.

Rozsah a technické podmínky

Rozsah prací

- Rozsah předmětu zakázky je uveden v bodu 1.1.1 této zadávací dokumentace.

Technické podmínky realizace

Zadavatel požaduje posouzení náročnosti zakázky na místě prováděných prací.

Zadavatel požaduje předložení harmonogramu prací a dodávek (harmonogram plnění) s dodržením termínu realizace. Předběžný harmonogram plnění bude součástí nabídky, ze strany zadavatele schválený harmonogram plnění s konkrétními lhůtami a termíny bude tvořit součást smlouvy s vybraným uchazečem.

Uchazeč předloží v nabídce technologický postup prací (pracovní a aplikační postupy) k provedení předmětu zakázky.

S ohledem k provádění prací ve výškách požaduje zadavatel předložit v nabídce souhrn bezpečnostních rizik a zajištění dodržování podmínek BOZP v prostorech s nebezpečím výbuchu.

Zadavatel požaduje předložení technologických listů nátěrových hmot, které hodlá dodavatel využít pro plnění předmětu zakázky, již v nabídce uchazeče.

V případě, že jsou v zadávací dokumentaci či jejích součástech použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a uchazeč je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně nebo technicky stejných či vyšších parametrů. Zadavatel v takových případech umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Další požadavky na realizaci zakázky

Práce budou prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu plnění („HMG“), HMG předložený uchazečem musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech a musí obsahovat návrh termínů.  Konečný a závazný harmonogram plnění schvaluje vždy zadavatel dle svých obchodních a provozních priorit.

S ohledem na výšku haly (obj č. 361) je nutné, aby si uchazeč z důvodu bezpečnosti práce zajistil lešení, případně záchytný lanový systém.

Zadavatel požaduje záruku za dílo v délce trvání minimálně 60 měsíců. Dále zadavatel požaduje životnost nátěru v délce minimálně 15 let v daném prostředí (přímý sluneční svit, ropné látky, apod.).

Zadavatel požaduje zajištění záručního servisu dle platné legislativy a dle podmínek uvedených v návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Předmět zakázky bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené ustanovení norem ČSN či EN se pro realizaci předmětu zakázky považují za závazná.

Veškeré dodavatelem použité materiály, komponenty, zařízení apod. budou nová a nepoužitá.

Komunikačním jazykem pro plnění zakázky je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně uchazeče, které se budou podílet na realizaci předmětu zakázky, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém jazyce, je uchazeč povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly v českém jazyce.

Jako součást předmětu plnění dodavatele dodavatel předá zadavateli nejpozději při přejímce díla veškeré doklady nutné pro užívání díla z hlediska souladu s platnými právními a technickými předpisy (v českém jazyce), a rovněž doklady sjednané mezi smluvními stranami, zejména:

- prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

- veškeré záruční listy

- stavební deník - originál pro archivaci zadavatele a jednu kopii, ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu

- technologické listy nátěrových hmot

- doklady o ekologické likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním díla

- fotodokumentaci postupu prací, včetně protokolů o měření tlouštěk jednotlivých vrstev nátěru a celkové tloušťky nátěru

Zařízení staveniště

Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění montážního materiálu na staveništi dle možností v době prováděcích prací.

V místech, kde je zdroj elektrické energie a vody, může zadavatel poskytnout napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad dodavatele) a úhrady spotřeby dodavatelem.

Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, lešení (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu výstavby je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.

Zadavatel poskytne sociální zařízení (WC).

Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě stavby a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.

Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že uchazeč nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady uchazeče. Uchazeč je povinen uhradit náklady, které mu byly podle tohoto odstavce zadavatelem vyúčtovány.

Provádění prací

Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN a platným předpisům.

Dodavatel je povinen dodržovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -"BOZP"), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničích věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167), v platném znění, a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.

Dodavatel zajistí a předá zadavateli spolu s dílem všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, dále též doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě, elektro revize, návrh nového provozního řádu, jakož i doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů, protokol o měření tloušťky jednotlivých vrstev nátěrů, vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla a další doklady požadované zadavatelem. Dodavatel taktéž předá veškeré návody k obsluze a záruční listy. Uchazeč předá zadavateli tuto dokladovou část v 1 vyhotovení v papírové podobě a 1x v elektronické podobě, není-li výslovně sjednáno jinak.

Dodavatel odpovídá za to, že předmět zakázky bude prováděn s pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.

Dodavatel nese nebezpečí škody na díle (svých prací a dodávkách) až do řádného předání a převzetí předmětu plnění zadavatelem.

Dodavatel musí dbát na to, aby práce na díle probíhaly pouze ve vytýčeném obvodu staveniště a sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním předmětu zakázky či jakýmikoliv činnostmi s prováděním předmětu zakázky souvisejícími; tuto povinnost je vybraný uchazeč povinen zajistit u všech osob, prostřednictvím nebo s jejichž pomocí bude zakázku plnit. Po ukončení prací musí tyto sousedící objekty a pozemky uvést do původního stavu, pokud došlo při realizaci předmětu této zakázky nebo v souvislosti s jejím prováděním k jejich poškození, zničení.

Dodavatel výslovně garantuje zajištění uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce na jeho vlastní náklady, které jsou součástí ceny za kompletní a bezvadný předmět plnění.

- 2.5.8.	Dodavatel odpovídá za to, že uložení veškerého odpadu a zbylých stavebních hmot užitých při provádění předmětu zakázky, včetně nebezpečných odpadů proběhne na jím zajištěné skládce na jeho vlastní náklady, které jsou součástí ceny za kompletní a bezvadný předmět plnění. Dále se dodavatel zavazuje dodržovat při provádění předmětu zakázky zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Dodavatel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu skladu a zavazuje se před zahájením prací informovat a seznámit se se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu skladu tak, aby mohl předmět plnění řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že v okamžiku, kdy dodavatel zahájí provádění prací v rámci svého závazku vyplývajícího z uzavření smlouvy o dílo, platí, že uchazeč je s podmínkami provozu skladu seznámen a nemá proti nim žádné výhrady.

Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávacích podkladech (zadávací dokumentaci včetně všech jejích součástí a dokumentů, na které odkazuje) uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty veškeré náklady na práce související se zhotovením požadovaného díla, a to zejména:

Náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi.

Náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba.

Náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí.

Náklady na vyklizení staveniště, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadních vod a kalů, včetně souvisejících nákladů.

Náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně.

Náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně.

Náklady na vyzkoušení díla (zkoušky a atesty během realizace díla).

Náklady na platby za požadované záruky a pojištění.

Náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony.

Náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou.

Náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba, včetně skladování na staveništi.

Náklady na veškerou projektovou dokumentaci nutnou pro provedení díla, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenskou dokumentaci a jiné doklady nutné k provedení díla.

Náklady na zajištění koordinátora BOZP při realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, a navazujících předpisů.

Náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního předmětu plnění, jímž se má zabezpečit plná funkčnost předmětu zakázky (individuální a komplexní zkoušky).

Náklady na inženýrské a projektové činnosti v rozsahu, specifikovaném požadavky zadavatele.

Požadavky na technickou dokumentaci

Veškerou dokumentaci vztahující se k předmětu zakázky (prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k jejímu provedení) zpracovanou dodavatelem je dodavatel povinen předložit k písemnému schválení zadavateli. Dodavatel je povinen si příp. potřebnou spolupráci s projektanty zajistit včas a na vlastní náklady. Zadavatel má výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované dodavatelem ještě před započetím výroby prvků, které tato dokumentace upřesňuje k výrobě.

Součinnost zadavatele

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

- vstupy do areálu ČEPRO, a. s., sklad Mstětice pro pracovníky a techniku uchazeče.

- požární asistenci jedné požární hlídky při pracích s otevřeným plamenem, broušení, řezání (na vyžádání)

- proškolení pracovníků dodavatele z interních předpisů PO, BOZP, PZH, apod.

Obchodní podmínky včetně platebních

Smluvní podmínky

Detailní návrh smluvních podmínek je uveden ve vzoru smlouvy o dílo a ve všeobecných obchodních podmínkách („VOP“), které jsou k tomuto vzoru přiloženy. Vzor návrhu Smlouvy o dílo je Přílohou č. 1 této ZD (dále a výše též jen „návrh smlouvy“ či „smlouva“) a je pro uchazeče závazný.

Nedílnou součástí smlouvy budou rovněž přiloženy zadavatelem požadované přílohy smlouvy. Obchodní podmínky stanovené výše uvedenými dokumenty jsou pro uchazeče závazné.

Platební a fakturační podmínky ve znění Přílohy č. 1 této ZD

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad – faktura, kterou vystaví dodavatel. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu po řádném provedení předmětu zakázky dle bodu 1.1.1. zadávací dokumentace a jeho vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami, a po protokolárním předání celého předmětu zakázky.

Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli.

Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit daňový doklad – fakturu zpět dodavateli bez zaplacení, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení.

Platba za předmět plnění bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele. Dodavatel je povinen mít veden účet u peněžního ústavu v České republice a toto číslo bankovního účtu uchazeče vedeného u některého peněžního ústavu v České republice bude též uvedeno na faktuře – daňovém dokladu vystaveného dodavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje či bude jinak vadná. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 45 dnů ode dne doručení.

Zadavatel požaduje vystavit fakturu nejpozději pět (5) kalendářních dní od data uskutečnění zdanitelného plnění, jinak zodpovídá za škodu, vzniklou jeho prodlením.

- 3.2.8.	Bližší platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo a jejích VOP (v případě rozporu mezi zněním platebních podmínek uvedených v této ZD a platebních podmínek uvedených v návrhu smlouvy a jejích VOP mají přednost ustanovení návrhu smlouvy a jejích VOP).

Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se rozumí cena za provedení předmětu této zakázky.

Nabídková cena bude uchazečem zpracována za kompletní dodávku a provedení všech činností dle zadání a zjištění na prohlídce místa realizace vyplněním níže uvedeného položkového rozpočtu.

Cenová nabídka bude předložena v následujícím členění:

|  | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH | Počet jednotek |  | Dílčí celková Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nátěry, vč. příslušných konstrukcí | m2 |  | 5180,1 |  |  |
| Stavby lešení na nátěry konstrukcí | Kap. |  | 1 |  |  |
| Vysokotlaké mytí, vč. zabezpečení postříkání prostor pod nátěrovým místem | Kap. |  | 1 |  |  |
| Likvidace odpadů | Kap. |  | 1 |  |  |
| NABÍDKOVÁ CENA bez DPH |  |

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu pro toto výběrové řízení tak, že vyplní všechny jednotkové ceny v Kč bez DPH a dílčí celkové ceny v Kč a bez DPH dle členění položek v položkovém rozpočtu s tím, že součet všech uchazečem vyplněných dílčích celkových cen bude tvořit jeho nabídkovou cenu pro účely hodnocení nabídek v tomto řízení.

Jiné členění jednotlivých položek, než je uvedeno v položkovém rozpočtu, se nepřipouští. Uchazečem nesmí být provedena žádná změna, vyjma doplnění cen. Tyto jednotkové ceny a dílčí celkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci realizace předmětu zakázky. V případě, že bude chybět vyplněná byť i jen jedna položka, bude to znamenat nesplnění zadávacích podmínek a důvod k vyřazení nabídky uchazeče.

Nabídková cena bude stanovena za celé plnění předmětu zakázky, v souladu se zadávací dokumentací.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH.

Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v článku 5 – Způsob hodnocení nabídek.

Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je splnění požadované technické specifikace a dále nejnižší celková nabídková cena nabídnutá uchazečem. Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč bez DPH dle článku 4. této zadávací dokumentace.

Hodnocení nabídek bude probíhat dle níže uvedených pravidel, a to zpravidla ve více kolech.

Celkový počet hodnotících kol není omezen. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.

Zadavatel může kdykoliv oznámit uchazečům, že v následujícím hodnotícím kole bude omezen počet uchazečů, tzn., že do dalšího hodnotícího kola postoupí pouze přesně určený počet uchazečů.

Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.

Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem), pokud nebudou uchazeči vyzváni k písemnému nebo osobnímu jednání.

V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem. Následně budou úspěšní uchazeči vyzváni k předložení upravených nabídkových cen (a to i na základě upřesnění požadované technické specifikace zadavatelem).

Zadavatel může již po tomto kole rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Neučiní–li tak, informuje uchazeče o zahájení dalšího kola hodnocení a zároveň je vyzve k předložení nabídkových cen pro další kolo hodnocení (uchazeč je oprávněn předložit nabídkovou cenu pouze nižší nebo stejnou jako v předchozím kole). Tento postup platí stejně pro všechna následující kola. Předložením nabídkové ceny pro další kolo hodnocení se rozumí potvrzení stávající nabídkové ceny či předložení cenové nabídky, která je nižší než předchozí nabídková cena uchazeče.

Hodnocení nabídek může být taktéž provedeno formou elektronické aukce. V takovém případě budou uchazeči o této skutečnosti informováni výzvou, v které bude stanoveno datum konání elektronické aukce na www.softender.cz a její pravidla.

Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána do 15 dnů od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:

Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně, případně v elektronické podobě, v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Nabídka musí být na titulní straně označena názvem zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání uchazeče.

Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci.

Doklady prokazující kvalifikační předpoklady lze předložit v prosté kopii.

Veškerá prohlášení, která jsou součástí nabídky a stejně tak i nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že prohlášení nebo nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:

Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny zejména tyto údaje: název zakázky malého rozsahu, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče jednat (vzor krycího listu je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace)

Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů

- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů k datu podání nabídky

- dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

(Doklady lze předložit v prosté kopii)

Cenová nabídka zpracovaná dle článku 4 této zadávací dokumentace

Podepsaný vzor smlouvy o dílo, který bude odpovídat závaznému vzoru smlouvy o dílo uvedenému v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. V případě, že vzor smlouvy o dílo bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

Ostatní dokumenty

- Harmonogram plnění

- Technologický postup prací případně nákresů řešení opravy, včetně technologických listů k použité nátěrové hmotě, popisu nabízených materiálů, zboží a činností.

- Požadavky na součinnost zadavatele

- Předložení bezpečnostních rizik

Prohlášení, že uchazeč zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které nabyl na základě těchto zadávacích podmínek a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky do výběrového řízení. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

- Nabídka bude podepsána osobou (-ami) oprávněnou (-nými) jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče.

- Prohlášení o způsobu zajištění případných subdodávek a doložením seznamu subdodavatelských firem včetně prokázání jejich profesních kvalifikačních předpokladů.

Jiné požadavky zadavatele

Výhrady a další požadavky zadavatele

Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.

Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy a ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou k tomuto návrhu přiloženy.

Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.

Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude otevírat, a tedy ani posuzovat a hodnotit.

Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo vést toto řízení vícekolově, v souladu s pravidly avizovanými v této zadávací dokumentaci, zejména v čl. 5 této zadávací dokumentace.

Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení jednat o všech částech nabídky uchazeče.

Jednání o nabídkách v rámci výběrového řízení je vedeno písemně prostřednictvím elektronické pošty. Zadavatel si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu jednání o nabídkách.

Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně jinak.

Zadavatel si vyhrazuje právo změny obsahu návrhu smlouvy o dílo, jenž je přílohou této zadávací dokumentace.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto řízení ukončit a zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.

Zadavatel upozorňuje, že na základě výzvy k podání nabídek dochází pouze k nezávaznému průzkumu trhu, který není způsobilý založit mu povinnost uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.

Zadavatel oznámí výsledky výběrového řízení všem uchazečům, kteří podali nabídku. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržením rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.

V souladu s ust. § 1740 odst. 3 poslední věta zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, platí, že předložení ze strany uchazeče podepsaného vzoru smlouvy o dílo s dodatkem nebo odchylkou oproti závaznému vzoru nezakládá povinnost zadavatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat.

Pro uzavření smlouvy na základě tohoto výběrového řízení je povinně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Výběrové řízení

Zahájení výběrového řízení

Výběrové řízení je zahájeno uveřejněním zadávací dokumentace a všech nezbytných příloh na profilu zadavatele ČEPRO, a.s. na www.softender.cz/home/profil/992824.

8.2.	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn požadovat písemně v elektronické verzi dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Odpověď zadavatele včetně znění žádosti bude uveřejněna na profilu zadavatele.

8.3.	Místo, způsob a lhůta k podání nabídek

Nabídka bude podána písemně v elektronické verzi prostřednictvím elektronického nástroje Softender, popř. v listinné podobě 1 x originál, 1 x na CD, DVD nebo flash.

Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele na adrese www.softender.cz/home/profil/992824  a bude označena názvem zakázky a evidenčním číslem 289/15/OCN.

Listinná nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené „NEOTVÍRAT! VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.: 289/15/OCN – “Oprava nátěru ocelových konstrukcí a technologií - sklad Mstětice“

Nabídka musí být podána ve lhůtě nejpozději do 20. 10. 2015 do 10:00.

Listinné nabídky lze podat i osobně na adresu sídla zadavatele, a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. na podatelnu zadavatele.

V případě zaslání nabídky poštou musí uchazeč zajistit, aby nabídka byla doručena zadavateli na uvedenou adresu sídla zadavatele nejpozději do výše uvedeného termínu.

8.4.   Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými předloženými nabídkami vázáni, se stanovuje ve lhůtě 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek

Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Vzor smlouvy o dílo

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 - Ilustrační fotodokumentace

Příloha č. 4 – Výkaz výměr

V Praze dne: 7. 10. 2015

David Ihring

Odbor centrálního nákupu

ČEPRO, a. s.

Dělnická 12/213

170 00 PRAHA 7