Technická specifikace zadání

Rozsah a technické podmínky zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka níže uvedených zařízení a související služby:

- 2 ks zařízení (HW appliance) firewall pro perimetr (DC)*

- 2 ks zařízení (HW appliance) firewall pro interní segment (DC)*

- 26 ks zařízení (HW appliance) firewall pro interní segment (pobočky)*

- Implementace v DC a na pobočkách

- Servisní služby a podpora

*Konkrétní specifikace množství zařízení a jednotlivých míst plnění, pro která jsou zařízení určena, je uvedena v příloze č. 6 zadávací dokumentace.

Dodávaná zařízení musí mít minimálně zde uvedené parametry:

2 ks pro perimetr DC a 2 ks pro interní segment DC

    - Hardware

- HW appliance instalovatelná do racku 19'', mechanismus pro uchycení do racku (ližiny)

- Minimálně 8 síťových rozhraní 10/100/1000 Base-T (RJ45)

- Minimálně 4 síťových rozhraní 10/100/1000 SFP

- Minimálně 4 sítové rozhraní 10GBase-F (SFP+)

- Interní pevný disk SSD o kapacitě minimálně 200 GB pro uchovávání logů

- Možnost vysoce dostupného řešení s možností režimu active-standby a active-active

- Dedikovaný management port, dedikovaný kontext pro správu

- Podpora hot-swappable redundantních napájecích zdrojů

    - Výkon

- Propustnost Firewallu minimálně 50 Gbps (udp i tcp provoz, mix paketů 64 B – 1500 B)

- Propustnost IPS minimálně 7,5 Gbps (kombinace http a enterprise mix provozu)

- Propustnost VPN, minimálně 25 Gbps (měřeno na AES256)

- Propustnost NGFW (Firewall, IPS, Aplikační kontrola) minimálně 5,5 Gbps
měřeno na reálném provozu – enterprise traffic mix

- Propustnost Threat ochrana (Firewall, IPS, Aplikační kontrola, Antivir/Antibot) minimálně 4 Gbps měřeno na reálném provozu – enterprise traffic mix

- Počet nových spojení za sekundu (CPS) minimálně 200 000

- Počet současných spojení minimálně 10 000 000

- Všechny hodnoty ve full inspekci

- Výkon firewallu min. 50 Mpps

    - Funkce

- Řízení politiky na základě uživatelských skupin z Active Directory, automatická synchronizace přihlášených uživatelů s AD

- Plnohodnotná podpora IPv6 (min. z pohledu aplikace funkcí firewall, bezpečnostních funkcí a VPN)

- Logování přes protokol syslog na více než jeden cíl s různou „facility“ u každého cíle

- Logování ve formátu CEF

- Možnost příchozí a odchozí HTTPS inspekce

- Možnost URL filteringu, kvót (definice max. doby po kterou je povolen přístup na danou kategorii na uživatele a den), warningů (browsing s proklikem) a kategorizace webů a tvorba politik (vč. českých webů), podpora i na endpoint agentu výhodou (uplatňovaní politiky i mimo síť zadavatele)

- Software klient/Agent pro koncové stanice pro přesné získávaní identit (Windows a MacOS)

- Software klient/Agent pro terminálové servery Windows pro přesné získávaní identit a řízení komunikace uživatelů z terminálového serveru podle jejich identity

- Integrace s produkty třetích stran pomocí dokumentovaného API

- Možnost generování NetFlow 5,9/IPFIX

- Stavová synchronizace TCP, UDP a NAT spojení

- Podpora debuggování problémových scénářů

- Okamžitě použitelné předdefinované IPS politiky

- Možnost definice IPS výjimek dle kombinace: src IP + dst IP + service + útok/signatura

- Podpora detekce blokování aktivit v sociálních sítích.

- Funkce dvou faktorové autentizace s licencí pro 50 OTP generátorů pro mobilní telefony uživatelů (administrátorů systému; Apple iPhone, Android)

- Antivirový/antimalware engine pro ochranu proti známému škodlivému kódu s možností rozšíření řešení o funkci sandboxingu s API pro integraci s dalšími zdroji

- Funkce Blokovaní botnet komunikace na základě reputační či signaturové databáze nebo behaviorální analýzy

- IPS (Intrusion Prevention System) ochrana stanic a uživatelů, možnost využít jako sondu pro odhalení nežádoucích aktivit v rámci vnitřní sítě, možnost definice vlastních IPS signatur

- Podpora VPN pro vzd. přístup (IPSec, SSL), min 5000 současně navázaných VPN spojení/klientů

- Umístění výrobce v NSS LABS 2017 NEXT-GENERATION FIREWALL nadprůměrně v obou posuzovaných parametrech

26 ks pro interní segment (pobočky)

    - Hardware

- Minimálně 6 síťových rozhraní 10/100/1000 Base-T (RJ45)

- Možnost vysoce dostupného řešení s možností režimu active-standby a active-active

    - Výkon

- Propustnost Firewallu minimálně 3 Gbps (udp i tcp provoz, mix paketů 64 B – 1500 B)

- Propustnost IPS minimálně 400 Mbps (kombinace http a enterprise mix provozu)

- Propustnost VPN, minimálně 1 Gbps (měřeno na AES256)

- Propustnost NGFW (Firewall, IPS, Aplikační kontrola) minimálně 200 Mbps měřeno na reálném provozu – enterprise traffic mix

- Propustnost Threat ochrana (Firewall, IPS, Aplikační kontrola, Antivir/Antibot) minimálně 200 Mbps měřeno na reálném provozu – enterprise traffic mix

- Počet nových spojení za sekundu (CPS) minimálně 30 000

- Počet současných spojení minimálně 1 000 000

- Všechny hodnoty ve full inspekci

- Výkon firewallu min. 4 Mpps

    - Funkce

- Řízení politiky na základě uživatelských skupin z Active Directory, automatická synchronizace přihlášených uživatelů s AD

- Plnohodnotná podpora IPv6 (min. z pohledu aplikace funkcí firewall, bezpečnostních funkcí a VPN)

- Logování přes protokol syslog na více než jeden cíl s různou „facility“ u každého cíle

- Logování ve formátu CEF

- Možnost příchozí a odchozí HTTPS inspekce

- Možnost URL filteringu, kvót (definice max. doby po kterou je povolen přístup na danou kategorii na uživatele a den), warningů (browsing s proklikem) a kategorizace webů a tvorba politik (vč. českých webů), podpora i na endpoint agentu výhodou (uplatňovaní politiky i mimo síť zadavatele)

- Software klient/Agent pro koncové stanice pro přesné získávaní identit (Windows a MacOS)

- Software klient/Agent pro terminálové servery Windows pro přesné získávaní identit a řízení komunikace uživatelů z terminálového serveru podle jejich identity

- Integrace s produkty třetích stran pomocí dokumentovaného API

- Možnost generování NetFlow 5,9/IPFIX

- Stavová synchronizace TCP, UDP a NAT spojení

- Podpora debuggování problémových scénářů

- Okamžitě použitelné předdefinované IPS politiky

- Možnost definice IPS výjimek dle kombinace: src IP + dst IP + service + útok/signatura

- Podpora detekce blokování aktivit v sociálních sítích

- Antivirový/antimalware engine pro ochranu proti známému škodlivému kódu s možností rozšíření řešení o funkci sandboxingu s API pro integraci s dalšími zdroji

- Funkce Blokovaní botnet komunikace na základě reputační či signaturové databáze nebo behaviorální analýzy

- IPS (Intrusion Prevention System) ochrana stanic a uživatelů, možnost využít jako sondu pro odhalení nežádoucích aktivit v rámci vnitřní sítě, možnost definice vlastních IPS signatur

- Podpora VPN pro vzd. přístup (IPSec, SSL), min 5000 současně navázaných VPN spojení / klientů

- Podpora funkce zabezpečení protokolů pro řízení průmyslových technologií včetně rozpoznávání protokolů průmyslového řízení s podporou použitých funkcí a příkazů (minimálně protokoly DNP3, IEC-60870.5.104, Modbus, OPC) a detekce síťových útoků na průmyslová zařízení (minimálně ABB, Rockwell, Schneider Electric a Siemens)

- Umístění výrobce v NSS LABS 2017 NEXT-GENERATION FIREWALL nadprůměrně v obou posuzovaných parametrech

Funkce (celek)

- Řízení politiky na základě uživatelských skupin z Active Directory, automatická synchronizace přihlášených uživatelů s AD

- Plnohodnotná podpora IPv6 (min. z pohledu aplikace funkcí firewall, bezpečnostních funkcí a VPN)

- Logování přes protokol syslog na více než jeden cíl s různou „facility“ u každého cíle

- Logování ve formátu CEF

- Možnost příchozí a odchozí HTTPS inspekce

- Možnost URL filteringu, kvót (definice max. doby po kterou je povolen přístup na danou kategorii na uživatele a den), warningů (browsing s proklikem) a kategorizace webů a tvorba politik (vč. českých webů), podpora i na endpoint agentu výhodou (uplatňovaní politiky i mimo síť zadavatele)

- Software klient/Agent pro koncové stanice pro přesné získávaní identit (Windows a MacOS)

- Software klient/Agent pro terminálové servery Windows pro přesné získávaní identit a řízení komunikace uživatelů z terminálového serveru podle jejich identity

- Integrace s produkty třetích stran pomocí dokumentovaného API

- Možnost generování NetFlow 5,9/IPFIX

- Stavová synchronizace TCP, UDP a NAT spojení

- Podpora debuggování problémových scénářů

- Okamžitě použitelné předdefinované IPS politiky

- Možnost definice IPS výjimek dle kombinace: src IP + dst IP + service + útok/signatura

- Podpora detekce blokování aktivit v sociálních sítích

- Funkce dvoufaktorové autentizace s licencí pro 10 OTP generátorů pro mobilní telefony uživatelů (administrátorů systému)

- Antivirový/antimalware engine pro ochranu proti známému škodlivému kódu s možností rozšíření řešení o funkci sandboxingu s API pro integraci s dalšími zdroji

- Funkce Blokovaní botnet komunikace na základě reputační či signaturové databáze nebo behaviorální analýzy

- IPS (Intrusion Prevention System) ochrana stanic a uživatelů, možnost využít jako sondu pro odhalení nežádoucích aktivit v rámci vnitřní sítě, možnost definice vlastních IPS signatur

- Podpora VPN pro vzd. přístup (IPSec, SSL), min 5000 současně navázaných VPN spojení / klientů

- Certifikace výrobce firewallu ICSA Labs minimálně pro IPSec VPN a Network Firewall

Management (celek)

- Centrální jednotná správa politik z GUI aplikace, obousměrná integrace s nabízenou FW platformou

- Možnost schvalovacího workflow na konfigurace politik a pravidel

- Licence a výkonový sizing appliance alespoň na 35 boxů

- Management jako samostatná virtuální appliance do virtuálního prostředí VMware zadavatele

- Funkcionalita filtr. logů, analýza a správa bezp. událostí s předefinovanými pohledy/dotazy

- Možnost jednoduše a přehledně vytvářet uživatelsky definovatelné reporty a přehledy

- Konsolidovaný centrální management: správa politik, analýza logů a reporting na jedné appliance

- Verifikace politiky (např. proti redundanci, překryvu a inkonzistenci pravidel)

- Podpora vyhledávaní v pravidlech, vyhledávaní textových výrazů/objektů/IP adres nebo prohledávaní objektů v konfiguraci.

- Konzistentní modifikace politiky více administrátory najednou, konzistence politik na základě uzamykání.

- Hit count statistiky pro jednotlivá pravidla za účelem optimalizace bezpečnostní politiky

- Integrovaný monitoring musí poskytovat grafické rozhraní pro sledování parametrů v reálnem čase

- Management log server musí zpracovat minimálně 25 GB logů za den

- Minimální podporovaná velikost diskové kapacity pro dlouhodobé ukládaní log záznamů 500 GB

- Management umožňuje správu revizí konfigurací

Implementace

- Zadavatel jako součást předmětu plnění požaduje implementaci dodaných zařízení v jednotlivých lokalitách zadavatele. Implementace je požadována v níže uvedeném rozsahu:

| Popis | MD* |
| --- | --- |
| Před implementační část díla - „projektu“ |  |
| Před implementační analýza/prováděcí projekt, akceptace | 7 |
| Dokumentace výsledného díla | 10 |
| Koordinační činnosti | 5 |
| Implementační část – datové centrum |  |
| Příprava infrastruktury | 1 |
| Migrace pravidel, objektů, konfigurace | 5 |
| Instalace konfigurace potřebných zařízení | 4 |
| Zaškolení obsluhy | 3 |
| Přepojení Cisco / nové zařízení, HA test | 6 |
| Zvýšený dohled po dobu 2 týdnů | 4 |
| Implementační část – 24 poboček |  |
| Migrace pravidel, objektů, konfigurace | 12 |
| Přepojení Cisco / nové zařízení | 21 |
| Zvýšený dohled (2MD) | 2 |
| Support - 3 roky |  |
| Podpora technických specialistů dodavatele – 8x5 - 1 MD/měsíc | 36 |
| CELKEM | 116 |

* 1MD = 8 hod

Zadavatel umožňuje pro nasazení firewall maximální doby odstávek takto:

- 8 hodin každá pobočka

- 10 hodin DC perimetr

- 10 hodin DC interní segment

Servisní služby a podpora (vše)

- Podpora minimálně následujících funkcí na období alespoň 3 let: Firewall, Antivirová kontrola, IPS, IDS, Application Control (rozpoznávání aplikací na L7), URL filtrace a ochrana proti botnetům

- Zadavatel požaduje:

  - tříletou záruku/podpora na zařízení v režimu hlášení závad 24×7×365
a v případě HW závady zaslání nového boxu ten samý den.

  - Provedení školení a vystavení certifikátu pro jednoho pracovníka zadavatele pokrývající funkce nabízeného zařízení

Požadavky na technickou dokumentaci

Zadavatel pro přejímku díla požaduje kromě dokladů požadovaných platnou legislativou minimálně též níže uvedené dokumenty:

- návody k použití, obsluze a údržbě, zejména s ohledem na bezpečnost práce a uživatelskou údržbu

- doklad, že byla u výrobce registrována požadovaná délka a rozsah záruky a podpory k dodaným zařízením

- doklad, že zařízení jsou určena pro český trh

- dodací list, záruční list a předávací protokol

- prohlášení o shodě (ES certifikáty)

- atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti

- doklad o provedení školení, certifikát pro účastníka školení

Ostatní požadavky zadavatele

Zadavatel (viz 7.9.1 zadávací dokumentace) v souladu a s odkazem na § 104 zákona po vybraném dodavateli před uzavřením smlouvy požaduje:

Dodavatel je povinen na vyžádání demonstrovat splnění vybraných výkonových požadavků v reálném testu. Pro tyto účely dodá testovací platformu a hw appliance s příslušnou konfigurací.

Dodavatel dále prokáže, že nabízené řešení díla je uvedeno v Gartner Magic Quadrant for Enterprise Network Firewalls minimálně 1× za roky 2015-2017 a dále na vyžádání předloží „Proof of concept řešení“.